Размещение заказа на поставку медицинского оборудования для

офиса врача общей практики Остров – 3

МЛПУ «Островская ЦРБ»

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 3

19 января 2009 г.

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет контракта: Медицинское оборудование.

Наименования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов(УльтраЛайт КБ-02-Я-ФП или аналог). 1.1. Должна обеспечивать постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. 1.2. Облученность от источника УФ-излучения типа PHILIPS TUV 15 Long Live до наиболее удаленной точки внутри камеры на длине волны 253,7 нм не менее 10 Вт/м2. 1.3. Максимальное время непрерывной работы камеры до 168 часов. 1.4. Время выхода камеры на рабочий режим не должно превышать 10 мин. 1.5. Камера должна иметь металлическую решетку из нержавеющей стали для размещения инструмента, выдерживающую равномерно распределенную нагрузку не более 100 Н. 1.6. По электробезопасности камера должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнена по классу защиты 1 тип Н. 1.7. Габаритные размеры камеры не более 480х320х450 мм. 1.8. Масса камеры не более 20 кг. 1.9. Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. 1.10. Средний срок службы не менее 5 лет. 1.11. Наружные поверхности камеры должны допускать дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. 1.12. Внутренние поверхности камеры должны быть устойчивы к обработке способом протирания 6% раствором перекиси водорода. | 3 |
| 2 | Банкетка 3-х местная 2.1. Цвет светлый. 2.2. Материал обивки кожзам. 2.3. Габариты (1300×450×453). | 1 |
| 3 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая, каркас из бука. Без использования металлических деталей. Ложе с подголовником изготовлены бесшовными Покрытие - кож/заменитель. Угол наклона подголовника регулируется до 30 градусов. | 4 |
| 4 | Передвижной операционный светильник (Convelar 1605 или аналог) Освещенность рабочего поля 80 кЛк Диаметр светового пятна 120 мм и более Глубина освещенности 700 мм Цветовая температура 4250 К Увеличение температуры рабочей области Менее 10 °С Потребляемая мощность 110 Вт Шарнирное плечо 1800 мм Время включения резервной лампы Менее 0,3 сек Число зеркал отражателя 2250 | 2 |
| 5 | Трехканальный электрокардиограф (Dixion ECG-1003 или аналог) 12 стандартных отведений Изолированный входной контур Защита от кардиостимулятора и разрядов дефибриллятора Калибровочный сигнал 1 мВ ± 3% Режимы работы (автоматический/ручной, автоматический анализ и интерпретация, результаты интерпретации в виде собственных диагностических кодов дублируются Advanced Minnesota Code) Фильтр (фильтр помех от переменного тока АС 50/60Гц(-20дБ), фильтр помех от мышц EMG 35Гц (-3дБ)). Коэффициент ослабления синфазного сигнала > 100 дБ Входной импеданс > 50 МОм Ток утечки на пациента < 10 мкА Временная константа ≥ 3.2 с Частотная характеристика от 0.05 до 150 Гц Уровень шума ≤ 15 мВ Чувствительность 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ Контроль базовой линии (автоматический контроль базовой линии, автоматическое подавление дрейфа базовой линии) Режим печати принтера: термопринтер: 8 точек на мм (вертикальное разрешение) 32 точки на мм (горизонтальное разрешение. Скорость протяжки бумаги 5, 10, 25, 50 мм/с Размер бумаги 80 мм х 30 м в рулонах, z-образная Экран ЖК-дисплей: 320 x 240 точек Отображение на дисплее: кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС Питание от: Переменный ток (220 В, 50 Гц), аккумуляторная батарея, Время непрерывной работы от батареи: более 3-х часов Интерфейс RS-232, USB, Ethernet Габариты 288 мм x 210 мм x 70 мм Масса 2,5 кг | 1 |
| 6 | Анализатор мочи на тест-полосках Производительность - от 36 тестов в час в обычном режиме - до 600 тестов в час в быстром режиме Определение от 4-х до 11-ти показателей (в зависимости от типа тест-полоски) + 2 дополнительных параметра: цвет (желтый, оранжевый, красный, зеленый, голубой или иной) и мутность (прозрачная, мутная, слизистая, кровянистая или иная) Русифицированное меню Память на 1000 последних измерений Высокоскоростной термопринтер 203 точек на дюйм Простая процедура калибровки Результаты измерений выводятся на дисплей и печатающее устройство Предупреждения о патологических результатах Самоконтроль технического состояния и предупреждения о неисправностях Возможность подключения компьютера через интерфейс RS-232C Размеры 195х225х100 мм Вес 1,5 кг | 1 |
| 7 | Гемоглобинометр (Минигем 523 или аналог) Функция автокалибровки. Диапазон измерений - от 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций. Забор крови производится традиционным лабораторным способом - 20 мкл капиллярной (или венозной) крови Объем пробы - 2 мл. Процесс фотометрирования длится 1 секунду. Результат измерения выдается на жидкокристаллическом трехзначном дисплее в граммах/литр. Прибор питается от трех миниатюрных элементов питания, энергии которых достаточно для 1000000 измерений. Прибор имеет гнездо для подключения сетевого адаптера. Прибор не требует включения и выключения, он постоянно находится в режиме ожидания измерений с минимальным энергопотреблением. Длительность измерительного цикла не превышает 1 секунды. Измерительный цикл начинается автоматически при опускании кюветы с пробой в фотометрическую ячейку прибора. Повторные измерения возможны через каждые 2 секунды без необходимости стирания результата предыдущего измерения. Габаритные размеры прибора - 178х128х43 мм Вес менее 300г. | 1 |
| 8 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови (С-5 или аналог) Предназначен для подсчета лейкоцитарной формулы крови, миелограммы, счета эритроцитов, тромбоцитов в мазке и других счетных процедур, выполняемых при анализе крови. Счетчик обеспечивает независимый счет по 24-м каналам с представлением результатов счета на цифровом табло. После подсчета обеспечивает представление: общей суммы, абсолютных значений по каждому каналу (виду клеток), % от общей суммы по каждому каналу. Возможность программирования от 50 до 950 клеток с шагом 50 клеток (счетчик позволяет устанавливать с дискретностью 50 контрольную сумму с выдачей звукового сигнала при достижении этой суммы). Ввод информации в счетчик - клавишный со звуковым подтверждением нажатия. Питание от сети переменного тока 220 В / 50 Гц через блок питания. Габаритные размеры 140х170х40 мм (без блока питания). | 1 |
| 9 | Кушетка высокая с регулируемым подголовником 2-х секционная кушетка с увеличенной высотой ложа Несущая рама из профильной стали, электростатически лакированная или хромированная. 12.3. Ложе из пенополиуэритана толщиной 100 мм, бесшовно оббито медицинским дермантином. Угол наклона подголовника регулируется вручную. | 2 |
| 10 | Кресло гинекологическое Универсальное гинекологическое кресло с выдвижной ступенькой и дополнительной ножной секцией позволяет при необходимости использовать кресло в качестве кушетки для осмотра и процедур. Высота фиксированная. Наклоны спинки, сиденья и ножной секции регулируются механически. Кресло укомплектовано опорами для колен (пара), упорами для рук (пара), упорами для стоп (пара), держателем рулона гигиенических простыней и гинекологическим лотком. Дополнительно могут поставляться опора для руки и инфузионная стойка. Ложе выполнено из полиуретана, покрыто искусственной кожей привлекательных расцветок. | 1 |
| 11 | Негатоскоп на один снимок (Dixion X-View 1510 или аналог) Габаритные размеры 505x502x25 мм Размеры просмотрового экрана 365x440 мм Питание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность 26 Вт Источник света (Тип ламп, количество): флуоресцентная лампа с холодным катодом (CCFL), 4 шт Максимальная яркость свечения просмотрового экрана 2000 кд/м2 Частота мерцания 50 КГц Срок службы лампы (Наработка на отказ) 20 000 часов Свето-температурный диапазон > 8600oК Время непрерывной работы 8 ч Масса 5 кг | 2 |
| 12 | Облучатель рециркулятор передвижной (ОРУБ-01-4 (Дезар-4) или аналог) Размещение напольное, передвижное Габариты, мм 820х300х181 Степень обеззараживания 99% «Производительность, м3/ч» 90 | 2 |
| 13 | Столик инструментальный (две полки из металла) длина, мм: 720 ширина, мм: 448 высота, мм: 860 масса, кг, не более: 10 цвет каркаса: белый | 6 |
| 14 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом (мод.316 350х600х730 или аналог) | 3 |
| 15 | Стерилизатор воздушный с охлаждением (ГП-20 СПУ или аналог) | 3 |

# Максимальная цена контракта: 481 800 рублей.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение одного месяца со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- соответствие характеристикам в котировочной заявке;

- гарантия сроков поставки товара;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 89, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 7 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 28.01.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

| № п\п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Характеристики поставляемого оборудования | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов | 3 | Шт |  |  |  |
| 2 | Банкетка 3-х местная | 1 | Шт |  |  |  |
| 3 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая | 4 | Шт |  |  |  |
| 4 | Передвижной операционный светильник | 2 | Шт |  |  |  |
| 5 | Трехканальный электрокардиограф | 1 | Шт |  |  |  |
| 6 | Анализатор мочи на тест-полосках | 1 | Шт |  |  |  |
| 7 | Гемоглобинометр | 1 | Шт |  |  |  |
| 8 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | 1 | Шт |  |  |  |
| 9 | Кушетка высокая с регулируемым подголовником | 2 | Шт |  |  |  |
| 10 | Кресло гинекологическое | 1 | Шт |  |  |  |
| 11 | Негатоскоп на один снимок | 2 | Шт |  |  |  |
| 12 | Облучатель рециркулятор передвижной | 2 | Шт |  |  |  |
| 13 | Столик инструментальный | 6 | Шт |  |  |  |
| 14 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом | 3 | Шт |  |  |  |
| 15 | Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ с охлаждением | 3 | Шт |  |  |  |

Итого: